Лабораторная работа №3_09

Проверка закона Ома

для цепей переменного тока

Цель работы: определить индуктивное и емкостное сопротивления, проверить закон Ома для переменного тока.

Приборы и принадлежности: источник переменного напряжения, дроссельная катушка, конденсаторы, активное сопротивление, реостат, мультиметр, миллиамперметры и вольтметры переменного тока, соединительные провода, ключ.

# КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Если по проводнику течет переменный ток, то магнитное поле, создаваемое этим током, изменяется во времени. Изменяющееся магнитное поле индуцирует ЭДС в том самом проводнике, по которому течет, создающий это поле, ток.

Это явление называется самоиндукцией.

Индуцированная ЭДС в проводнике, по которому течет переменный ток, приводит к увеличению сопротивления проводника.

Однако в некоторых случаях проявление самоиндукции столь незначительно, что при расчетах могут не учитываться. Таковы, например, нить электрических ламп накаливания, реостаты, бытовые нагревательные приборы и т.п.

Сопротивление  в цепи переменного тока носит название активного сопротивления.

Закон Ома для таких нагрузок записывается так же, как и для постоянного тока.

| , | (1) |
| --- | --- |

где  - подведенное к цепи переменное напряжение  - протекающий по цепи переменный ток R - активное сопротивление проводника.

## Последовательное соединение активного
и индуктивного сопротивлений.

Если же электрическая цепь имеет активную  и индуктивную  составляющие сопротивления, например, катушка, то полное сопротивление такой цепи  и индуктивное сопротивление  переменному току вычисляется по формуле:

| , | (2) |
| --- | --- |

где  - активная составляющая сопротивления, XL - индуктивная составляющая сопротивления вычисляется по формуле:

| , | (3) |
| --- | --- |

где  - частота переменного тока, L - индуктивность цепи, которая определяется в Генри. Откуда индуктивность катушки имеет вид

Закон Ома для такой цепи записывается так:

| . |  |
| --- | --- |

Емкость в цепи переменного тока

При включении конденсатора на постоянное напряжение он заряжается, что сопряжено с возникновением в цепи зарядного тока, убывающего экспоненциально до нуля. Длительный постоянный ток не может протекать при постоянном напряжении в цепи, содержащий конденсатор.

При синусоидально изменяющемся напряжении в цепи с емкостью  возможен длительный установившейся переменный ток. Закон Ома в этом случае записывается в виде:

| , , |  |
| --- | --- |

где U - приложенное переменное напряжение,  - емкостное сопротивление,  - сила переменного тока в цепи. Емкостное сопротивление вычисляется по формуле:

| , | (4) |
| --- | --- |

где  - частота переменного тока,  - емкость конденсатора, измеренная в Фарадах. Откуда емкость конденсатора вычисляется в виде

| . |  |
| --- | --- |

### Последовательное соединение активного, индуктивного

сопротивления и емкости

При последовательном соединении активного сопротивления R и емкости  полное сопротивление Z определяется по формуле:

| , |  |
| --- | --- |

где  - емкостное сопротивление определяется по формуле (4).

При последовательном соединении активного сопротивления R, индуктивного XL и емкостного Хс полное сопротивление Z вычисляется по формуле

| . | (5) |
| --- | --- |

Закон Ома для такой цепи имеет вид

| . |  |
| --- | --- |

Следует отметить, что при включении в цепь, обладающей активным ее противлением  резистора с сопротивлением  полное активное сопротивление R равно сумме ; и

| . |  |
| --- | --- |

Если в цепь включены активное сопротивление , катушка обладающая индуктивным сопротивление XL и активным сопротивлением , емкостное сопротивление , то полное сопротивление цепи Z отыскивается по формуле:

| . |  |
| --- | --- |

#### Порядок выполнения Работы

Задание 1. Исследование электрической цепи, содержащей катушку индуктивности и обладающей активным сопротивлением .

- Определите с помощью электронного омметра активное сопротивление катушки - .

- Используя готовую панель, соберите электрическую цепь, подключив к панели катушку, вольтметр и миллиамперметр (рис. 1).

- Подключив панель к источнику тока, установите с помощью регулятора напряжение 10 В, измерьте силу тока. Повторите измерения последовательно увеличивая напряжение на 5 В. Результаты занесите в таблицу 1.

Таблица 1

| № п/п | , Ом | , В | , A | , Ом | , Ом | , Ом | , Гн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Определите полное сопротивление Z по закону Ома для всех значений , найдите его среднее значение Z .

- По среднему значению Z вычислите индуктивность катушки L. Для чего, воспользовавшись формулой (2) вычислите индуктивное сопротивление XL,а из формулы (3) вычислите индуктивность L.

Задание 2. Исследование электрической цепи, содержащей конденсатор.

- Отключите катушку индуктивности от панели. Освободившиеся клеммы замкните перемычкой. К клеммам, предназначенным для присоединения емкости С, подсоедините конденсатор, емкостью =10 мкФ (рис. 2).

- Подключив панель к источнику тока, установите с помощью регулятора напряжение 10 В, измерьте силу тока. Повторите измерения последовательно увеличивая напряжение на 5 В. Результаты занесите в таблицу 2.

###### Таблица 2

| № п/п | , В | , A | , Ом | , Ом | , Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По закону Ома для каждого измерения вычислите , и найдите его среднее значение . Воспользовавшись формулой (4) вычислите емкость конденсатора.

Сравните вычисленную емкость с заводским значением емкости, применяемого конденсатора.

Сделайте вывод о правомерности применяемого закона Ома для цепи переменного тока, содержащей емкость.

Задание 3. Исследование электрической цепи, содержащей катушку индуктивности и конденсатор.

- Соберите цепь так, чтобы она содержала катушку индуктивности  и конденсатор С=10 мкФ (рис. 3).

- Подключив панель к источнику тока, установите с помощью регулятора напряжение 10 В, измерьте силу тока. Повторите измерения последовательно увеличивая напряжение на 5 В. Результаты занесите в таблицу 3.

- Для каждого измерения вычислите по формуле закона Ома полное сопротивление Z и внесите в таблицу. Найдите его среднее значение

Таблица 3

| № п/п | , B | , А | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Вычислите теоретическое значение полного сопротивления  для данного случая, используя формулу (5) и значения ,  и , полученные в предыдущих измерениях.

- Сделайте вывод о возможности применения закона Ома для испытываемой цепи.

Задание 4. Исследование электрической цепи, содержащей активное сопротивление, катушку индуктивности и конденсатор.

- Соберите цепь, включающую в себя последовательно включенные катушку индуктивности , емкость С и резистор с сопротивлением R=300 Ом (рис. 4).

- Подключив панель к источнику тока, установите с помощью регулятора напряжение 10 В, измерьте силу тока. Повторите измерения последовательно увеличивая напряжение на 5 В. Результаты занесите в таблицу 4.

- Для каждого измерения вычислите полное сопротивление цепи Z и найдите его среднее значение .

Таблица 4

| № п/п | , B | , А | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.	По известным R и , а также  и , вычислите теоретическое значение полного сопротивления  и сравните его с средним значением , полученным из опыта. Сделайте вывод.

Контрольные вопросы

- Всегда ли можно утверждать, что омическое и активное сопротивления равны друг другу?

- Какова циклическая частота городской электросети?

- Почему для постоянного катушки имеют меньшее сопротивление, чем для переменного.

- Как изменится индуктивное сопротивление катушки, если возрастет частота тока?

- Как изменится емкостное сопротивление конденсатора при увеличении частоты тока?

- Зависит ли емкостное сопротивление конденсатора от его емкости? Как?

- Как физически объяснить, что индуктивное сопротивление растет при возрастании частоты, а емкостное - падает?

- Каков будет сдвиг фаз между током и напряжением, если участок содержит только емкостное сопротивление?

- Каков будет сдвиг фаз между током и напряжением, если участок содержит только индуктивное сопротивление?

- Как выражается общая емкость при последовательном и параллельном соединениях конденсаторов?

- В каких единицах должны быть выражены индуктивность и емкость, чтобы полное сопротивление было выражено в Омах?

- Вывести формулу для расчета индуктивности по данным табл. 1.

- Вывести формулу для расчета емкости по данным табл. 2.

- Начертите векторные диаграммы для следующих случаев:

Рис. 5

# Text boxes

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4