# Лабораторная работа 4_23

# ИЗУЧЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ДВУХ ПРУЖИН.

Цель работы: Определение параметров системы с помощью периода колебаний системы.

Оборудование: виртуальная лабораторная работа 4.23. Изучение колебаний пружинного маятника из двух последовательно соединенных пружин

# http://mediadidaktika.ru/mod/page/view.php?id=608

виртуальная лабораторная работа 4.24. Изучение колебаний пружинного маятника из двух параллельно соединенных пружин  http://mediadidaktika.ru/mod/page/view.php?id=609

Указания к теоретической подготовке

Циклическая частота и период колебаний пружинного маятника зависят от параметров системы - массы маятника m и коэффициента жесткости пружины k:

.                                                     (17.1)

И для периода

(17.2)

При использовании двух пружин в различных соединениях, будет меняться жесткость системы. Так при последовательном соединении пружин общая жесткость системы будет уменьшаться согласно:

(17.3)

где k1 и k2 – коэффициенты жесткости соответствующих пружин.

При параллельном соединении пружин общий коэффициент жесткости увеличивается:

(17.4)

Таким образом,  при разном соединении пружин мы получим разные значения периода колебаний.

Описание установки и метода измерения

Экспериментальная установка представлена на рисунке.

Две пружины закреплены на планке и совершают горизонтальные колебания.   В левой части установки имеется панель «Параметры маятника», на которой можно установить амплитуду колебаний, массу груза и коэффициент жёсткости одной пружины. В средней части установки имеется координатная плоскость, на которой отображается зависимость смешения груза на пружине от времени.

В нижней части виртуальной установки расположен секундомер, измеряющий время в секундах, на котором есть кнопки «пуск», «пауза» и «сброс». Кнопкой «пауза» можно остановить отсчёт времени в любой момент времени. Справа от секундомера расположен счётчик числа колебаний. Слева расположены весы, на которых можно взвесить шарик.

Зная массу груза и жёсткость пружины и измерив  период колебаний груза, можно определить через формулы (17.2) и (17.3-17.4) неизвестный коэффициент жесткости второй пружины.

Выполнение эксперимента

## Задание 1. Определение коэффициента жесткости пружины при последовательном соединении.

# Запустите работу 4.23.  http://mediadidaktika.ru/mod/page/view.php?id=608

- Установите параметры пружинного маятника А, m и k в соответствии с вариантом, заданным преподавателем. Массу шарика можно дополнительно взвесить на весах.

- Прикрепите шарик к концу второй пружины и запустите установку, нажав на кнопку «пуск». На координатной плоскости будет отображаться зависимость смещения колеблющегося груза от времени. Измерьте время t нескольких колебаний N.  Для этого нужно нажать на кнопку «пауза», когда отобразится ровно  N колебаний. Вычислите экспериментальное значение периода колебаний:

(17.5)

Результаты измерений и расчетов занесите в таблицу 1.

- Проведите измерения времени еще 4 раза, найдите среднее значение периода колебаний.

- Вычислите через формулу (17.2) сначала общий коэффициент жесткости пружины, а затем, через (17.3), коэффициент жесткости второй пружины. Запишите данные в таблицу 1.

- Рассчитайте погрешность определения коэффициента жесткости второй пружины.

Таблица 1. Определение коэффициенте жёсткости пружины при последовательном соединении

| Параметры маятника | Число колебаний N | Время колебаний t, с | Период колебаний Т, с | Средний период колебаний Тср, с | Коэффициент жесткости второй пружины k2, Н/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, кг | k1, Н/м |  |  |  |  |  |

Задание 2. Определение коэффициента жесткости пружины при параллельном соединении

# Запустите работу 4.24. http://mediadidaktika.ru/mod/page/view.php?id=609

- Параметры маятника оставьте как в первом задании.

- Прикрепите шарик к концу пружин и запустите установку, нажав на кнопку «пуск». Измерьте время t нескольких колебаний N.  Для этого нужно нажать на кнопку «пауза», когда отобразится ровно  N колебаний. Вычислите экспериментальное значение периода колебаний по формуле (17.5). Результаты измерений и расчетов занесите в таблицу 2.

- Проведите измерения времени еще 4 раза, найдите среднее значение периода колебаний.

- Вычислите через формулу (17.2) сначала общий коэффициент жесткости пружины, а затем, через (17.4), коэффициент жесткости второй пружины. Запишите данные в таблицу 2.

- Рассчитайте погрешность определения коэффициента жесткости второй пружины.

Таблица 2. Определение коэффициенте жёсткости пружины при параллельном соединении

| Параметры маятника | Число колебаний N | Время колебаний t, с | Период колебаний Т, с | Средний период колебаний Тср, с | Коэффициент жесткости второй пружины k2, Н/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, кг | k1, Н/м |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Выведите уравнение  (17.3).

- Выведите уравнение  (17.4).

- Как изменится период колебаний, если мы увеличим массу маятника в 2 раза и жесткость одной из пружин тоже в 2 раза?

Литература:

- Архангельский М. М. Курс физики. Механика. – М. : Просвещение, 1975. – 424 с.

- Александров Н. В., Яшкин А. Я. Курс общей физики. Механика. – М.: Просвещение, 1978. – 416 с.

- Александров В. Н. и др. Лабораторный практикум по общей и экспериментальной физике / под ред. Е. М. Гершензона и А. Н. Мансурова. – М. : Академия, 2004. – 464 с.

- Бобров П.П. Основные понятия механики: учебное пособие.– Омск: Изд-во ОмГПУ, 2013.- 180 с.

- Механика. Часть 1. Механика материальной точки : лабораторный практикум / авт.-сост.: Т.А. Беляева, П.П. Бобров, В.Н. Красноухова. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2016. – 52 с.

- Общая физика : руководство по лабораторному практикуму: учеб. пособие для студ. вузов / под ред.: И. Б. Крынецкого, Б. А. Струкова. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 598 с.

Начальные данные по вариантам к заданию 1 .     Амплитуда =50 мм

| Группа | m, кг | k1, Н/м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 50 |
| 2 | 6 | 100 |
| 3 | 7 | 150 |
| 4 | 8 | 200 |
| 5 | 9 | 250 |