Лабораторная работа № 023

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ ПОСТОЯННОЙ

### Цель работы – определение универсальной газовой постоянной (R) одинаковой для всех идеальных газов.

Приборы и принадлежности: мяч, термометр, манометр, весы, насос, различные газы.

### Виртуальная лаборатория: http://efizika.ru/html5/23/index.html

При не очень высоких давлениях, но достаточно высоких температурах газ можно считать идеальным. Состояние такого газа описывается уравнением Клапейрона-Менделеева:

(1)

где P – давление газа, V – объем газа, m – масса газа, – молярная масса газа; R – универсальная газовая постоянная, Т – абсолютная температура газа.

Из уравнения (23.1) можно получить формулу для универсальной газовой постоянной:

(2)

Если измерение давления P, объема V, температуры Т газа, т.е. параметров газа, входящих в формулу (2) не вызывает особых трудностей, то определение массы газа выполнить практически невозможно, так как взвешивание газа возможно только вместе с мячом, в котором он находится. Поэтому для определения R необходимо исключить массу мяча. Это можно сделать, рассмотрев уравнение состояния двух масс m1 и m2 одного и того же газа при неизменных температуре Т и объеме V.

Пусть в мяче объемом V находится газ массой m1 при давлении P1 и температуре Т. Уравнение состояния (1) для этого газа имеет вид:

(3)

Закачаем газ, не изменяя его температуры. После закачки масса газа, и его давление увеличились. Обозначим их соответственно m2 и P2 и снова запишем уравнение состояния

(4)

из уравнений (3) и (4) получаем

(5)

Полученная формула (5) дает возможность определить R, если известно изменение массы газа (но не сама масса), а также изменение давления, температура и объем газа.

Экспериментальная установка

Для определения газовой постоянной предназначена модель экспериментальной установки, общий вид которой показан на рис. 1.

Рис. 1. Лабораторная установка

Ход работы

- Ознакомиться с экспериментальной установкой и подготовить ее к работе.

- Выбрать газ.

- Установить параметры газа t, V.

- Определите массу мяча с газом m1 при давлении P1 с помощью электронных весов. Полученные значения занесите в таблицу 1.

- Перетащить мяч к компрессору и произвести закачку до давления P2. Полученные значения занесите в таблицу 1.

- Определите с помощью весов массу мяча с газом m2 при давлении P2. Полученные результаты занесите в таблицу 1.

- Определите массу закаченного газа (m2–m1) и разность давлений (Р2–Р1) для каждого проведенного измерения.

- Вычислите по формуле (5) значение универсальной газовой постоянной для каждого проведенного измерения.

Таблица 1

| № п/п | Газ | , кг/моль | Т, К | V, м3 | m1, кг | m2, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы 1

| m2–m1, кг | P1, Па | P2, Па | P2–P1, Па | R, Дж/(моль(K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сформулировать выводы.

Контрольные вопросы

- Какая из измеряемых величин более всего влияет на относительную погрешность?

- Каков физический смысл универсальной газовой постоянной?

- Запишите и объясните уравнение Клапейрона-Менделеева, указав случаи его использования для практических вычислений.

- Объясните, в чем заключается метод для определения газовой постоянной.

- Выведите расчетную формулу для определения универсальной газовой постоянной, которая используется в данной работе.