Лабораторная работа №006

ПРОВЕРКА ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ

МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Цель работы: проверить справедливость закона сохранения энергии.

Оборудование: 1) прибор для демонстрации независимости движения; 2) измерительная линейка; 3) отвес; 5) белая и копировальная бумага; 5) штатив лабораторный.

Виртуальная установка работы: https://efizika.ru/html5/06/index.html

В работе необходимо экспериментально установить, что механическая энергия замкнутой системы остается неизменной, если между телами действуют только силы тяготения и упругости.

Установка для опыта показана на рисунке 1. При отклонении стержня А от вертикального положения шарик на его конце поднимется на некоторую высоту h относительно начального уровня. При этом система взаимодействующих тел Земля — шарик приобретает дополнительный запас потенциальной энергии (Ep=mgh.

Рис. 1

Если стержень освободить, то он возвратится в вертикальное положение до специального упора. Считая силы трения и изменения потенциальной энергии упругой деформации стержня очень малыми, можно принять, что во время движения стержня на шарик действуют только гравитационные силы и силы упругости. На основании закона сохранения механической энергии можно ожидать, что кинетическая энергия шарика в момент прохождения исходного положения будет равна изменению его потенциальной энергии:

, ,

где  - длина стержня,  - угол отклонения стержня от положения равновесия.

Расстояние от точки подвес стержня до поверхности стола 2 м. Отсюда следует, что  м.

Для определения кинетической энергии шарика необходимо измерить его скорость. Для этого укрепляют прибор в лапке штатива на высоте Н над поверхностью стола, отводят стержень с шариком в сторону и затем отпускают. При ударе стержня об упор шарик соскакивает со стержня и продолжает вследствие инерции двигаться со скоростью  в горизонтальном направлении. Движение вдоль оси х равномерное, вдоль оси y равноускоренное с ускорением g. Измерив дальность полета шарика l при его движении по параболе, можно определить горизонтальную скорость :

где t — время свободного падения шарика с высоты Н. Определив массу шарика т с помощью весов, можно найти его кинетическую энергию  и сравнить ее с изменением потенциальной энергии (Ep.

| № п/п | m, кг | , | L, м | h, м | , Дж | l, м | H, м | , м/с | , Дж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выполнение работы

1. Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений и вычислений.

- Прочно укрепите прибор в штативе на высоте над столом, как показано на рисунке 1. Наденьте шарик отверстием на стержень и сделайте предварительный опыт. На месте падения шарика расположите лист белой бумаги и накройте его листом копировальной бумаги. Лист белой бумаги закрепите липкой лентой.

- Надев снова шарик на стержень, отведите стержень в сторону, измерьте высоту подъема шарика h по отношению к первоначальному уровню. Для этого измерьте длину стержня и его угол отклонения  относительно положения равновесия. Отпустите стержень. Сняв лист копировальной бумаги, определите расстояние l между точкой на столе под шариком в его начальном положении, найденной по отвесу, и отметкой на листе бумаги в месте падения шарика.

- Измерьте высоту Н шарика над столом в начальном положении. Взвесьте шарик и вычислите изменение его потенциальной энергии (Ep и кинетическую энергию Eк в момент прохождения шариком начального положения (положения равновесия).

- Повторите опыт при двух других значениях высоты h и сделайте измерения и вычисления. Результаты занесите в таблицу.

- Оцените абсолютные погрешности измерений потенциальной и кинетической энергии шарика в ваших опытах.

- Сравните значения изменений потенциальной энергии шарика и его кинетической энергии и сделайте вывод о результатах вашего эксперимента.

Контрольные вопросы

- Какие потери энергии не учитываются при выполнении данной работы?

- Как объяснить, что при расчете скорости шарика были использованы уравнение равномерного движения и уравнение равноускоренного движения? При каких условиях применим закон сохранения механической энергии?