Лабораторная работа №17

Определение удельной теплоты плавления льда

Цель работы: поместив кусочек льда в калориметр с теплой водой, определить удельную теплоту плавления льда, закрепление ряда понятий термодинамики (фазовые переходы, уравнение теплового баланса).

Виртуальная лаборатория: «Определение удельной теплоты плавления льда» - http://efizika.ru/html5/17/index.html.

Установка моделирует лабораторную работу «Определение удельной теплоты плавления льда».

Краткая теория

В зависимости от условий, одно и то же вещество может находиться в одном из трех агрегатных состояний в твердом (кристаллическом), жидком и газообразном состояниях или фазах. Переход из одного состояния в другое (фазовый переход) зависит от многих факторов, например, от температуры, давления или под воздействием каких-либо других внешних факторов (например, магнитных или электрических полей). Данные превращения  сопровождаются быстрым изменением плотности, теплоемкости, энтропии электропроводности и других физических свойств тела и называются фазовыми переходами 1-го рода. К ним относятся  пары взаимообратных процессов: 1) плавление и кристаллизация, 2) испарение и конденсация. При плавлении и испарении совершается поглощение, а при кристаллизации и конденсации – выделение такого же количества тепла.

Теплота плавления – это физическая величина, определяемая количеством теплоты, которое следует подвести веществу в равновесном изобарно-изотермическом процессе, для превращения его из твёрдого (кристаллического) состояния в жидкое. Такое же количество теплоты выделяется при затвердевании вещества. Данный фазовый переход (из твердого состояния в жидкое и обратно) выполняется для любого вещества при строго определенной температуре, которая называется температура плавления (кристаллизации). Для определения теплоты плавления (кристаллизации) применяют формулу:

| . | (1) |
| --- | --- |

где λ – удельная теплота плавления льда, равная количеству тепла, которое необходимо для превращения 1 кг льда в жидкое состояние. Такая же энергия в виде теплоты выделяется при затвердевании 1 кг воды (λ = 334 кДж/кг).

Теплота испарения (конденсации) рассчитывается аналогично:

| , | (2) |
| --- | --- |

где r – удельная теплота парообразования.

Обледенение в авиации – одно из непростых метеорологических явлений, от которого в большей степени зависит безопасность полетов. Обледенением называется ледообразование на обтекаемых частях самолетов и вертолетов, а также на силовых установках при полете в облаках, тумане и мокром снеге. В следствии отложения льда меняются аэродинамические условия обтекания самолета воздушным потоком. Возрастает масса летательного аппарата, изменяется равновесие аэродинамических сил. Отложение льда на наружных частях воздухозаборников уменьшает нужное поступление воздуха в двигатели. Лёд, отлагающийся на остеклении  кабины экипажа, способен устранить вероятность визуального наблюдения. Скачкообразный срыв частей льда с заледеневшей части самолета  способен послужить  причиной к смещению центра масс отдельных систем, изменению момента инерции механизмов (например, лопастей винта) и их поломке.

По этой причине сильное обледенение и в настоящее время считается одним из опасных метеорологических явлений для полета.

Активные методы борьбы с обледенением по техническим средствам реализации делят на термические, химические и механические.

Противообледенительные системы, базирующиеся на термическом методе удаления льда более распространены. Данный метод обеспечивает увеличения температуры поверхностей выше 0(С. Широко используются воздушно-тепловые устройства, обеспечивающие нагрев передних кромок крыльев. Все наибольшее использование находят электротепловые противообледенительные системы, в которых рабочей частью является токопроводящий слой, располагающийся межу двумя изоляционными слоями. С целью снижения расхода электроэнергии электротепловая система должна работать импульсами.

Химический метод базируется на уменьшении силы сцепления льда с поверхностью самолета (защитные покрытия в виде веществ, не смачивающихся водой) или уменьшения температуры замерзания воды (спирты, смесь спирта с глицерином). Основной минус – ограниченность действия по времени, трудность конструкции самой системы и необходимость иметь существенный запас жидкости на борту.

Механические методы заключаются в механическом убирании льда с помощью периодической подачи сжатого воздуха в смонтированные на носке крыла камеры  протекторов. Камеры раздуваются и ломают лед. Минус этой системы заключается в нарушении аэродинамических характеристик крыла при вздутии протекторов и слабой эффективности.

Пассивные формы борьбы с обледенением  предусматривают обход зон возможного обледенения. Для этого до полета экипаж должен изучить метеорологическую обстановку. Обход облаков, опасных обледенением, осуществляется сверху в зимний, и снизу – в летний период.

Определить удельную теплоту плавления льда возможно одним из следующих методов. В калориметре имеется теплая вода объемом Vв и температурой tв, поместим в нее лед массой mл при температуре tл, то при расплавлении всего льда при температуре t0 температура t, установившаяся в калориметре, определим следующим уравнением:

|  | (3) |
| --- | --- |

где λ - удельная теплота плавления льда, cв – теплоёмкость воды, mк - масса калориметра, cк - теплоемкость калориметра, tк - начальная температура калориметра (комнатная), t0 - температура плавления льда, равная 0(С. Считается, что температуры калориметра и воды всегда имеют одинаковое значение.

Осуществление опыта и расчета возможно упростить, в случае, если осуществить опыт таким образом, чтобы начальное и конечное значение температуры калориметра имели одинаковое значение.

Из последнего уравнения удельная теплота плавления льда равна:

|  | (4) |
| --- | --- |

Ход работы

- Запустить виртуальный стенд.

Рисунок 1. Лабораторная установка

- Установить параметры льда в таблице, которая находится сверху в правом углу mл, tл.

- Установить массу и удельную теплоемкость калориметра mк, ск.

- Установить параметры воды Vв, t0. Температура воды в измерительном цилиндре t0 должна быть выше комнатной температуры приблизительно на 40°С.

- Кусочек льда поместить в теплую воду в калориметре и следите за показаниями термометра.

- После того, как лед полностью растает, измерить и записать в таблицу конечную установившуюся температуру воды t.

- Определить удельную теплоту плавления льда по формуле (4). Итоги вычислений занести в таблицу.

- Определить оценку абсолютной и относительной погрешности измерения.

Таблица

| № п/п | mл, кг | tл, oC | сл, Дж/(кг·oC) | Vв, м3 | t0, oC | св, Дж/(кг·oC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| mк, кг | ск, Дж/(кг·oC) | t, oC | (э, кДж/кг | (т, кДж/кг | (( кДж/кг | ((, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сформулировать выводы.

Контрольные вопросы

- Что такое фазовые переходы 1 рода?

- Определение понятия теплоемкости  тела и удельной теплоемкости вещества.

- С помощью какого закона составляют уравнения теплового баланса?

- Чем пренебрегли в выражении (3)?

- Какая значимость помешивания воды в калориметре при проделывании работы?

- Какова, причина того, что в данной работе не учитывалась теплоемкость калориметра?

- В каком случае погрешность измерений в данной работе будет меньше, при быстром выполнении всех выполнении или при медленном? Почему?

- На рисунке (2) представлен график зависимости абсолютной температуры Т воды массой m от времени t при осуществлении теплоотвода с постоянной мощностью Р.

Рисунок 2.

В момент времени t = 0 вода находилась в газообразном состоянии. Как по данным графика определить удельную теплоту плавления льда?

9. Дайте понятие обледенения воздушных судов? В Чем его угроза для полетов воздушных судов?

10. Какие методы борьбы с обледенением вы знаете?

11. Обход облаков, при полете в которых велика вероятность  обледенения, осуществляется сверху в зимний, и снизу – в летний период. Как вы считаете, почему?

12. Запишите основные приборы и оборудование, необходимые для проведения данной работы.

Список литературы

1. Курс физики. Т. 1: Механика. Молекулярная физика / И.В. Савельев. – М.: Наука, 1989.

2. Молекулярная физика / А.К. Кикоин, И.К. Кикоин. – М.: Наука, 1976.

3. Лабораторный практикум по физике / Под ред. А.С. Ахматова – М: «Высшая школа», 1980.

4. Техническое описание экспериментальной установки  ФПТ1-8.

5. Практические рекомендации по обработке результатов измерений: Методические указания / Сост.: Л.П. Муркин, Н.В. Мышкина. – Куйбышев: КуАИ, 1992.