##### 2.07. Определение постоянной Больцмана

Установка моделирует лабораторную работу «Определение постоянной Больцмана».

Цель работы: используя результаты эксперимента вычислить постоянную Больцмана.

Краткая теория

Согласно молекулярно-кинетической теории, давление газа p, его абсолютная температура T и концентрация молекул n связаны между собой соотношением p = nkT, где k – постоянная Больцмана. Следовательно, чтобы экспериментально определить постоянной Больцмана k нужно измерить концентрацию молекул n,  давление p и температуру газа T:

Если известна масса m газа, занимающая определенный объем V, можно легко вычесть концентрацию молекул газа с известной молярной массой M. Взяв отношение массы газа m на молярную массу M, получаем число молей газа в сосуде объемом V. Каждый моль газа содержит число молекул, равное числу Авогадро NA. Это значит, что в данном объеме V содержится  NA молекул. В единице объема их будет: . Подставим это выражение в уравнение для определения постоянной Больцмана, и получим:

(7.1)

На рисунке изображена установка, которая применяется для экспериментального определения постоянной Больцмана. Стеклянный сосуд, с известным объемом V, герметически закупорен и соединен резиновым шлангом с водяным открытым манометром. Сосуд заполнен воздухом при атмосферном давлении, поэтому уровни водяного столба в обоих коленах манометра, соединенного с сосудом, одинаковы. Набрав в шприц достаточное количество жидкого этилового эфира его вводят через пробку внутрь сосуда. Эфир испаряется довольно таки быстро; его пары равномерно распределяются по всему объему сосуда и создают давление p, которое измеряется манометром. Когда температура паров эфира достигнет комнатной температуры и уровень водяного столба прекратит изменяться, можно начать измерять давление

Этих результатов измерений достаточно, чтобы вычислить постоянную Больцмана k.

Ход работы

- Запустить виртуальный стенд.

Рис. 7.1. Лабораторная установка

- Установить параметры газа V, t, P0.

- При помощи курсора и определенных иконок на стенде выбрать жидкость: ацетон, дихлорэтан, этиловый спирт, установить объем жидкости Vж 1 – 4 мл.

- Нажать кнопку «пуск».

- Давление, полученное путем выделения паров жидкости P, нужно измерить не мене чем через одну - две минуты после начала эксперимента. Все это выразить в паскалях.

- Подсчитать массу введенного в сосуд ацетона в килограммах.

- Используя результаты измерений, известные значения объема сосуда и молярной массы ацетона вычислите постоянную Больцмана по формуле (7.1).

- Опыт повторить не менее трех раз.

- Нажать кнопку «сброс».

- Проделать то же самое с другой жидкостью.

- Результаты измерений и вычислений внести в таблицу.

- Вычислить погрешности измерения.

| № п/п | Вещество | Молярная масса M, кг/моль | Объём жидкости Vж, м3 | Плотность жидкости (, кг/м3 | Масса жидкости m, кг/м3 | Объём сосуда V, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

| Атмосферное давление P0, Па | Давление в сосуде, P, Па | Парциальное давление газа p = P - P0, Па | Температура паров Т, К | Постоянная Больцмана kэ, Дж/К | k, Дж/К | (k, Дж/К | (k, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сформулировать выводы.

Контрольные вопросы

- Сформулируйте основное уравнение молекулярно – кинетической теории?

- Запишите уравнение состояния для идеального и реального газа.

- Каков физический смысл постоянной Больцмана?

- Каков физический смысл универсальной газовой постоянной?

- Можно ли для выполнения этой работы вместо ацетона использовать воду? Почему?

- Опишите экспериментальную установку. Из какого оборудования она состоит?

- Запишите основные приборы и оборудование, необходимые для проведения данной работы.

Список литературы

1. Курс физики. Т. 1: Механика. Молекулярная физика / И.В. Савельев.  – М.: Наука, 1989.

2. Молекулярная физика / А.К. Кикоин, И.К. Кикоин. – М.: Наука, 1976.

3. Лабораторный практикум по физике / Под ред. А.С. Ахматова – М.: «Высшая школа», 1980.

4. Техническое описание экспериментальной установки  ФПТ1-8.

5. Практические рекомендации по обработке результатов измерений: Методические указания / Сост.: Л.П. Муркин, Н.В. Мышкина. – Куйбышев: КуАИ, 1992.   .