2.09. Определение удельной теплоемкости жидкостей методом электрокалориметра

Установка моделирует лабораторную работу «Определение удельной теплоемкости жидкостей методом электрокалориметра».

Цель работы: познакомиться с одним из способов определения удельной теплоемкости жидкостей.

Краткая теория

Удельная теплоемкость вещества - это физическая величина, численно равная количеству теплоты, которое необходимо сообщить телу для того, чтобы изменить его температуру на 1(С, при том что масса этого тела 1 кг. Величина теплоемкости не остается постоянной и изменяется в зависимости от условий, в которых она определяется. Особенно важной является зависимость теплоемкости от температуры и давления. Обычно пользуются средним значением удельной теплоемкости для данного интервала температур.

| , | (9.1) |
| --- | --- |

где  – количество теплоты, затраченное на нагревание массы вещества m от температуры  до .

Для определения удельной теплоемкости жидкостей пользуются методом электрокалориметра, который основан на тепловом действии электрического тока. Прибор состоит из двух калориметров К1 и К2, в которые помещены спирали с известными сопротивлениями   и .

Количество теплоты, отданное первой и второй спиралями при прохождении по ним тока за время  равно

| , , | (9.2) |
| --- | --- |
|  | (9.3) |

где  – сила тока, измеряемая амперметром,  и  – сопротивления спиралей в калориметрах К1 и К2, (– время пропускания тока.

В калориметр К1 наливается жидкость с известной удельной теплоемкостью (вода), а в калориметр К2 исследуемая жидкость (глицерин). Количество теплоты, полученное первым калориметром, мешалкой и водой за время :

| , | (9.4) |
| --- | --- |

где ,  и  – плотность, объем и удельная теплоемкость воды,  и  – масса и удельная теплоемкость калориметра К1 с термометром,  и  – начальная и конечная температуры воды,  – потеря теплоты в окружающей среде калориметром К1.

Количество теплоты, выделившееся во втором калориметре К2:

| , | (9.5) |
| --- | --- |

где ,  и  – плотность, объем и удельная теплоемкость воды,  и  – масса и удельная теплоемкость калориметра К2 с термометром,  и  – начальная и конечная температуры глицерина,  – потери теплоты в окружающей среде калориметром К2.

Если сопротивления  и  подобраны таким образом, что температуры в обоих калориметрах в каждый момент времени одинаковы или отличаются незначительно, то будет также одинаково количество теплоты, отдаваемое этими калориметрами в окружающую среду ().

Приравнивая выражения (9.2) и (9.4), а также (9.3) и (9.5) получим:

| , | (9.6) |
| --- | --- |
| . | (9.7) |

Решая систему уравнений (9.6) – (9.7), найдем:

| , | (9.8) |
| --- | --- |

Откуда

| . | (9.9) |
| --- | --- |

Ход работы

- Ознакомиться с экспериментальной установкой.

Рисунок 9.1. Лабораторная установка

- Зарисовать электрическую цепь (рис. 9.2).

Рисунок 9.2. Схема лабораторной установки

- Установить параметры тока в цепи U.

- Выбрать исследуемую жидкость: масло, глицерин,скипидар.

- Установить параметры калориметров mк1, ск1, mк2, ск2, а затем параметры налитых в них жидкостей V1, V2.

- В калориметры опущены спирали до полного их погружения в жидкость и термометры. Установить сопротивления спиралей r1, r2, и начальные температуры в первом К1 и втором К2 калориметрах t1, t2.

- Нажать на кнопку «пуск», с включением тока отметить время (. Величину тока, проходящего через спирали I, определить по амперметру.

- Рекомендуется пропускать ток величиной в 1 А в течение 20 мин. Не допускать закипания жидкостей. При приближении к температуре кипения нажать на кнопку «пауза».

- По истечении 20 минут (или при приближении к температуре кипения) ток выключить кнопкой «пауза» и после прекращения роста показаний термометра отсчитать конечные температуры в калориметрах , .

- Полученные из опыта данные, а также табличные значения теплоемкостей воды и вещества калориметра, а также известные величины сопротивления спиралей подставить в формулу (9.9) и определить удельную теплоемкость исследуемой жидкости.

- Нажать кнопку «сброс» и произвести опыт для других жидкостей.

- Данные опыта занести в таблицу. Расчеты производить в СИ.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , м3 | , кг/м3 | , кг | , кг | , кг/м3 | , кг | , Дж/кг·К | , Дж/кг·К |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Дж/кг·К | r1, Ом | r2, Ом | I, А | , с | t1, (С | θ1, (С | t2, (С |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| θ2, (С | с2, Дж/кг·К | табличное ст, Дж/кг·К | (с, Дж/кг·К | εс, % |

- Сформулировать выводы.

Контрольные вопросы

- Расскажите о методе электрокалориметра, используемом в данной работе.

- Что называется удельной теплоемкостью вещества? В чем она измеряется?

- Каковы источники ошибок в данной работе?

- Запишите основные приборы и оборудование, необходимые для проведения данной работы.

Список литературы

1. Савельев, И.В. Курс физики. Т. 1: Механика. Молекулярная физика / И.В. Савельев.  – М.: Наука, 1989.

2. Кикоин, А.К. Молекулярная физика / А.К. Кикоин, И.К. Кикоин. – М.: Наука, 1976.

3. Лабораторный практикум по физике / Под ред. А.С. Ахмато- ва – М.: «Высшая школа», 1980.

4. Техническое описание экспериментальной установки  ФПТ1-8.

5. Практические рекомендации по обработке результатов измерений: Методические указания / Сост.: Л.П. Муркин, Н.В. Мышкина. – Куйбышев: КуАИ, 1992.