2.15. Определение теплоемкостей твердых тел

Установка моделирует лабораторную работу «Определение теплоемкостей твердых тел».

Цель работы: определение теплоемкости образцов металлов калориметрическим методом с использованием электрического нагрева.

# Краткая теория

Удельная теплоемкость вещества – величина, равная количеству теплоты, необходимому для нагревания 1 кг вещества на 1 К:

Молярная теплоемкость − величина, равная количеству теплоты, необходимому для нагревания 1 моль вещества на 1 К:  где − количество вещества.

Удельная теплоемкость c связана с молярной Cm соотношением  где M – молярная масса вещества.

Различают теплоемкости при постоянном объеме и постоянном давлении, если в процессе нагревания вещества его объем или давление поддерживается постоянным.

Наименьшее число независимых переменных (координат), полностью определяющих положение системы в пространстве называется числом степеней свободы.

Согласно закону Больцмана о равномерном распределении энергии по степеням свободы молекул на каждую поступательную и вращательную степени свободы приходится в среднем кинетическая энергия, равная  (где k − постоянная Больцмана), а на каждую колебательную степень свободы – в среднем энергия, равная

# Таким образом, средняя энергия молекулы

где i – сумма числа поступательных, числа вращательных и удвоенного числа колебательных степеней свободы молекулы:

Например, средняя кинетическая энергия одноатомных молекул идеального газа () равна

В качестве модели твердого тела рассмотрим правильно построенную кристаллическую решетку, в узлах которой частицы (атомы, ионы, молекулы) принимаемые за материальные точки, колеблются около своих положений равновесия – узлов решетки – в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Таким образом, каждой составляющей кристаллическую решетку частице приписывается три колебательные степени свободы, каждая из которых, согласно закону о равномерном распределении энергии по степеням свободы обладает энергией kT.

Тогда среднее значение полной энергии частицы при колебательном движении в кристаллической решетке

Полную внутреннюю энергию одного моля твердого тела получим умножив среднюю энергию одной частицы на число независимо колеблющихся частиц, содержащихся в одном моле, т.е. на постоянную Авогадро NA:

|  | (15.1) |
| --- | --- |

где R = NA(k – универсальная (молярная) газовая постоянная, R = 8.31 Дж/(моль(К).

Для твердых тел вследствие малого коэффициента теплового расширения теплоемкости при постоянном давлении и постоянном объеме практически не различаются. Поэтому, учитывая (1), молярная теплоемкость твердого тела

|  | (15.2) |
| --- | --- |

Подставляя численное значение молярной газовой постоянной, получим:

Это равенство выполняется с довольно хорошим приближением для многих веществ при комнатной температуре и называется законом Дюлонга и Пти: молярная теплоемкость всех химически простых кристаллических твердых тел приблизительно равна 25 Дж/(моль(К). Со снижением температуры теплоемкости всех твердых тел уменьшаются, приближаясь к нулю при Т ( 0. Вблизи абсолютного нуля молярная теплоемкость всех тел пропорциональна Т3, и только при достаточно высокой, характерной для каждого вещества температуре начинает выполняться равенство (15.2). Эти особенности теплоемкостей твердых тел при низких температурах можно объяснить с помощью квантовой теории теплоемкости, созданной Эйнштейном и Дебаем.

Для экспериментального определения теплоемкости исследуемое тело помещается в калориметр, который нагревается электрическим током. Если температуру калориметра с исследуемым образцом очень медленно увеличивать от начальной Т0 на (Т, то энергия электрического тока пойдет на нагревание образца и калориметра:

|  | (15.3) |
| --- | --- |

где I и U − ток и напряжение нагревателя, ( − время нагревания, m0 и m − массы калориметра и исследуемого образца, с0 и с − удельные теплоемкости калориметра и исследуемого образца, (Q − потери тепла в теплоизоляцию калориметра и в окружающее пространство.

Для исключения из уравнения (15.3) количества теплоты, израсходованной на нагрев калориметра, и потери теплоты в окружающее пространство, необходимо при той же мощности нагревателя нагреть пустой калориметр (без образца) от начальной температуры Т0 на ту же разность температур (T. Потери тепла в обоих случаях будут практически одинаковыми и очень малыми, если температура защитного кожуха калориметра в обоих случаях постоянная и равна комнатной:

|  | (15.4) |
| --- | --- |

# Из уравнений (3) и (4) вытекает

|  | (15.5) |
| --- | --- |

Уравнение (15.5) может быть использовано для экспериментального определения удельной теплоемкости материала исследуемого образца. Изменяя температуру калориметра, необходимо построить график зависимости разности времени нагрева от изменения температуры исследуемого образца: (( − (0) = f((T), по угловому коэффициенту которого  можно определить удельную теплоемкость образца

|  | (15.6) |
| --- | --- |

Ход работы

- Ознакомиться с экспериментальной установкой.

# Рисунок 15.1. Лабораторная установка

- Установить параметры тока в электрической цепи U.

- Установить объем жидкости в калориметре V.

- Измерить термометром начальную температуру исследуемой жидкости t0.

- Выбрать металл: алюминий, латунь, сталь, чугун. Взвесить массу цилиндра m.

- Цилиндр опустить в калориметр и включив установку кнопкой «пуск» засечь время (.

- Нажав кнопку «пауза» измерить установившеюся температуру и определить изменение температуры (T.

- Нажать кнопку «сброс».

- Установить те же параметры сети и калориметра.

- Нажав кнопку «пуск» нагреть пустой калориметр на ту же разность температур (T, засечь время нагревания (0.

- Рассчитать по формуле (15.6) удельную теплоемкость cэ.

- Провести измерения для других металлов.

- Определить основные источники погрешности данного метода измерения.

- Конечный результат представить в стандартном виде.

- Все данные измерения занести в таблицу.

| № п/п | металл | (T, К | V, м3 | (0, с | (, с | I, A | U, В | m, кг | сэ, Дж/(кг(К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| с'эср, Дж/(кг(К) | ст, Дж/(кг(К) | (с, Дж/(кг(К) | (с, % |
| --- | --- | --- | --- |

- Сформулировать выводы.

Контрольные вопросы

- Какая физическая величина называется теплоемкостью?

- Какова связь между молярной и удельной теплоемкостями вещества?

- Какова связь между молярными теплоемкостями вещества в изохорном и изобарном процессах в идеальных газах?

- Какова схема установки для определения теплоемкости методом охлаждения?

- Каков порядок выполнения работы?

- Как получить кривую охлаждения образца?

- Каким образом из зависимости  найти скорость охлаждения  образца в заданных интервалах температур?

- Что называется коэффициентом теплоотдачи? От чего он зависит?

- Получить дифференциальное уравнение теплопроводности в случае цилиндрической симметрии задачи.

- Получить рабочую формулу для расчета удельной теплоемкости твердого тела методом охлаждения.

- Каковы погрешности измерения при определении теплоемкости методом охлаждения?

- Каковы основные положения классической теории теплоемкости твердых тел и ее выводы?

- Какие закономерности были установлены при экспериментальных исследованиях теплоемкости твердых тел?

- Теплоемкость кристаллической решетки в модели Эйнштейна. Частные случаи.

- Теплоемкость кристаллической решетки в модели Дебая. Частные случаи.

- Сравнение выводов теория Эйнштейна и Дебая с экспериментальными результатами.

- Что такое характеристическая температура? От чего она зависит?

- Запишите основные приборы и оборудование, необходимые для проведения данной работы.

Список литературы

- Б.В.Бондарев, Н.П.Калашников, Г.Г.Спирин. Курс общей физики. Книга 3. Термодинамика. Статистическая физика, Строение вещества: - М.: Высшая школа, 2003. – 366 с.

- И. К. Кикоин, А. К. Кикоин. Молекулярная физика. Лань, 2008 г. – 484 с.

- А. А Детлаф., Б.М. Яворский Курс физики. Учеб. пособие для студ. втузов – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 720 с.

- С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. Курс общей физики. В 3 томах. Том 1. Физические основы механики. Молекулярная физика. Колебания и волны. Лань, 2007. – 480 с.

- Т.И. Трофимова. Курс физики. Учебное пособие – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 560 с.

- Д. В. Сивухин. Общий курс физики. Том 2. Термодинамика и молекулярная физика. Физматлит/МФТИ, 2005. – 544 с.

- А.Н. Матвеев. Молекулярная физика. Издательство: Лань, 2010. – 368 с

- С.Е. Мальханов. Общая физика - Конспект лекций. Издательство: Санкт-Петербург, 2001. – 438 с.

- А.Н. Зайдель. Ошибки измерений физических величин: учеб. пособие. Издательство: Лань СПб, 2005. – 112 с.

- Я.А. Tуровский, Г.М. Бартенев. Определение теплоемкости металлов методом охлаждения // ЖТФ. - 1940. - Т.10, вып. 6. - С. 514 - 524.

- О.М. Тодес, Г.А. Зисман. Курс общей физики: В 3 тт: Т. 1: Механика; Молекулярная физика; Колебания и волны. Издательство Лань, СПб, 2007.-352 с.

- Курс общей физики: Молекулярная физика /Е.М. Гершензон, Н.Н.Малов и др. - М.: Просвещение, 1982. - С. 162 -169.

- В. Ф. Яковлев. Курс физики: Теплота и молекулярная физика. - М.: Просвещение, 1976. - С. 262 - 265.

- Г.И. Епифанов. Физика твердого тела. - М.: Высшая школа, 1977 - С. 89 – 103.

- Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела. - М.: Наука, 1978. - С. 211-230.

- Г.С. Жданов. Физика твердого тела. - М.: МГУ, 1962. - С  378 – 381,

- С 387-388.

- Р. В. Телеснин. Молекулярная физика Издательство: Лань, 2009.- 368 с.