Лабораторная работа №8

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока

Цель работы:экспериментально определить основные характеристики источника постоянного тока: ЭДС и внутреннего сопротивления r.

Описание работы.Собираем цепь, изображенную на рис.1, и измеряем силу тока и напряжение на клеммах источника при двух различных значениях внешнего сопротивления R (т.е. при двух различных положениях ползунка реостата).

Используя закон Ома для полной цепи, получим:

,

Отсюда

Посколькуи , то

или

Отсюда следует, что внутреннее сопротивление источника тока ,

а ЭДС

Оборудование: исследуемый источник постоянного тока, амперметр, вольтметр, реостат, ключ замыкания цепи, соединительные провода.

ХОД РАБОТЫ

- Соберите электрическую цепь по схеме:

- Установите ползунок реостата приблизительно в среднее положение, измерьте силу тока и напряжение .

- Передвиньте ползунок реостата, измерьте силу тока и напряжение .

- Вычислите внутреннее сопротивление r и ЭДС источника тока.

- Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу:

| , А | , А | , В |  | r, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Запишите вывод: что вы измеряли и какой получен результат.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уровень «B»

- Для вычисления погрешности воспользуйтесь методом оценки погрешности косвенных измерений и найдите границы и , в которых находится истинное значение внутреннего сопротивления.

- Запишите найденные значения величин в приведенную ниже таблицу.

- Найдите среднее значение  и абсолютную погрешность измерения по формулам

- Определите относительную погрешность измерения

- Результаты вычислений запишите в таблицу:

| В | В | В | В | А | А | А | А | Ом | Ом | Ом | Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Запишите результаты в виде , подставив в эту формулу численные значения найденных величин

____________________________________________________________________