Лабораторная работа №7

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников

Цель работы: проверить справедливость законов последовательного и параллельного соединения проводников.

Оборудование: источник тока, вольтметр, амперметр, реостат, ключ, соединительные провода, два резистора

ХОД РАБОТЫ

- Соберите цепь по рис.1

- Замкните цепь

- Включая вольтметр поочередно в цепь, измерьте напряжения на каждом резисторе ()  и на двух резисторах вместе (), а также, включив амперметр в цепь последовательно, измерьте силу тока в цепи (I)

- Рассчитайте сопротивление каждого проводника и общее сопротивление двух резисторов

- Результаты измерений и расчетов запишите в таблицу

| № опыта | I, A | , B | , B | , B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сделайте вывод, подтверждаются ли опытом формулы:

- Соберите цепь по рис.2

- Замкните цепь

- Измерьте вольтметром  напряжение на концах резисторов, соединенных параллельно, и амперметром силу тока в основной цепи

- Включая амперметр поочередно в отдельные ветви, измерьте силу тока в ветвях

- Вычислите по результатам измерений общее сопротивление всего участка и отдельных ветвей

- Результаты измерений и расчетов запишите в таблицу

| № опыта | U, B | , A | , A | , A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сделайте вывод, подтверждаются ли опытом формулы: