Лабораторная работа № 3.01

Определение заряда электрона и числа Фарадея

Цель работы: определить заряд электрона и число Фарадея.

Приборы и принадлежности: электролитическая ванна с раствором медного купороса, выпрямитель, амперметр, реостат, ключ, весы с разновесами, секундомер, сушильный шкаф, соединительные провода.

Краткая теория

Пропуская электрический ток через раствор электролита, например ,  происходит выделение вещества на электроды. Такое явление называется электролиз. Итак, пронаблюдаем процессы которые происходят при электролизе.

Диссоциация молекул сульфата меди в водном растворе протекает по следующей схеме .

Нейтрализовавшиеся атомы меди отлагаются в виде твердого осадка на катоде.

Пройдя через электролит, масса вещества, выделившиеся на электроде, прямо пропорциональна общему заряду. В 1832 году Майкл Фарадей* открыл эту закономерность.

,

где  - электрохимический эквивалент вещества, постоянная величина равная отношению массы иона к его заряду, где  - валентность вещества,  - его молярная масса. Молярная масса меди  кг/моль.

Вследствие этого, закон Фарадея будет таким: . При помощи этого закона (закон Фарадея) вычисляется заряд электрона .

Числом Фарадея назвали произведение заряда электрона на число Авогадро . Электрический заряд, переносимый в количестве 1 моль при электролизе , есть число Фарадея.

*Майкл Фарадей  — английский физик - экспериментатор и химик. Родился 22 сентября 1791 года, в Лондоне.

Открыл электромагнитную индукцию, лежащую в основе современного промышленного производства электричества и многих его применений. Создал первую модель электродвигателя. Открыл первый трансформатор, химическое действие тока, законы электролиза, действие магнитного поля на свет, диамагнетизм. Первым предсказал электромагнитные волны. Фарадей ввёл в научный обиход такие  термины как ион, катод, анод, электролит, диэлектрик, диамагнетизм, парамагнетизм и многое другое.

Описание экспериментальной установки

- – амперметр,

- – электронный блок управления с секундомером,

- – блок с начальными параметрами электролиза,

- – выпрямитель В-24м

- – электролитическая ванна с раствором медного купороса,

- – электронные весы,

- – блок с набором электродов: медь, никель, кобальт, железо, хром,

- –  электроды

Ход работы

| Запустить виртуальную лабораторную установку. Если необходимо, то обнулите данные. С помощью курсора, перенести медный электрод на весы и взвесить их. Изучить собранную цепь, которая соединяет последовательно батарею, амперметр, реостат, сосуд с раствором сульфата меди (медного купороса), ключ, по рисунку 1. | Рис. 1 |
| --- | --- |

- За 40-50 минут, нужно сделать электролиз медного купороса. С помощью реостата, поддерживать силу тока 1 А неизменной.

- Выключите ток, выньте и обсушите электроды над электрической плиткой.

- Еще раз взвесить электроды. Узнать массу вещества, выделившегося на катоде ().

Таблица 1

| , кг | , кг | , кг | , с | , А | , кг/моль |  | , моль-1 | эксп, Кл | , кл/моль | , кг/Кл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Благодаря полученным данным из опыта, вычислить, число Фарадея, заряд электрона и электрохимический эквивалент меди.

- Рассчитать погрешности измерения.

- Завершив эксперимент, записать в тетради свои выводы по проделанной работе.

Контрольные вопросы

- Опишите процесс электролитической диссоциации. Покажите на примере медного купороса. Что такое электролиз?

- Дайте определение катоду, аноду, катиону и аниону;

- Что такое электрохимический эквивалент и химический эквивалент? Каков их физический смысл?

- Объясните связь между числом Фарадея, химическим и электрохимическим эквивалентом вещества;

- Если пропустить через ванну переменный ток, можно ли будет определить химический элемент?

- Предположим, мы провели опыт, и увидели, что полярность электродов по ошибке изменена.  Можно ли в таком случаи, определить электрохимический эквивалент?