Лабораторная работа № 3.05

Определение сопротивления резисторов методом амперметра и вольтметра

Цель: научиться измерять сопротивление проводника при помощи  амперметра  и вольтметра. Убедиться на опыте в том, что сопротивление проводника не зависит от силы тока в нём и напряжения на его концах.

Оборудование: источник питания, исследуемые резисторы, амперметр, вольтметр, ползунковый реостат, ключ, соединительные провода.

Ход работы.

- Соберите цепь, последовательно соединив источник питания, амперметр, спираль, реостат, ключ. Начертите схему этой цепи.

- Измерьте силу тока в цепи.

- К концам исследуемого проводника присоедините вольтметр и измерьте напряжение на его концах.

- С помощью реостата измените сопротивление в цепи и снова измерьте силу тока и напряжение на исследуемом проводнике.

- Результаты измерений запишите в таблицу.

| Резисторы | № опыта | Сила тока I, A | Напряжение U, B | Сопротивление R, Oм | Среднее сопротивление Rср, Oм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резистор 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| Резистор 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| Резистор 3 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |

- Используя закон Ома, вычислите сопротивление проводника по данным

каждого опыта. Результаты вычислений занесите в таблицу.

- Сделайте вывод.

Вывод:  _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Зависит ли сопротивление проводника от силы тока в нём? _________________

- Зависит ли сопротивление проводника от напряжения на его концах?  ________

- Как соотносятся между собой такие физические величины, как сопротивление и электропроводность? ________________________________________________

- По данным измерений постройте график  зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах.

6. Как называется такая зависимость? _____________________________________

# Text boxes

Схема электрической цепи

I, A

U, B

12